## Slide 1
Nicolas Marron, Séverine Piutti, Pierrick Priault, Erwin Dallé, Dempsey Princet
Journée “Croisons les regards #7”
RMT AgroforesterieS
Paris - Mardi 14 novembre 2023

## Slide 2
Dans le Grand-Est, deux constats :
Changement climatique
L’agroforesterie intra-parcellaire se développe lentement
Augmentation moyenne de 0,3°C / décennie depuis 50 ans
Augmentation continue du déficit hydrique (ETP / précipitations)
73 parcelles répertoriées (peu)
Besoin d’indicateurs des services rendus par l’arbre en milieu agricole
Effets plus ou moins connus sur stockage de C, lixiviation de NO3-, flux de GES, biodiversité et… microclimat (température et humidité) !
Stress thermique (chaud le jour ET/OU froid la nuit)
Stress hydrique édaphique et atmosphérique
Augmentation de la conso hydrique
Réduction des rendements de cultures
Arbre
Arbre
?
?
Agroforesterie
Contexte
Notes: Séverine : J’imagine que les béotiens pourraient te poser la question du % de surface agricole en AF à l’échelle GE…
Amplitude : Facteur de variation du rendement -> Importance de l’étudier
Pierrick : La partie en bas à droite de la diapo pourrait servir à présenter l’hypothèse (en faisant un choix sur une augmentation du gradient thermique) et servir de transition pour les diapo suivantes où il est question de l’effet tampon thermique et hydrique de l’arbre. Cela pourrait ressembler à ça.
On ne mentionne ici que les effets sur les rendements des cultures, est ce que l’on ajouterait pas qqchose pour inclure les prairies qui sont présentes dans le projet (productivité, ou rendements des cultures et prairies).
Faut-il mettre agroforesterie versus changement climatique ou juste Agroforesterie et changement climatique ?

## Slide 3





Concentrer les précipitations
Permettre un partage optimisé de l’eau avec la culture :
Puiser dans les horizons profonds
Maintenir l’humidité de surface
Favoriser l’infiltration
Réduire les amplitudes de variation
(température et humidité)
Maintenir une humidité
de l’air
Tamponner les températures
extrêmes
Hypothèses : L’arbre va…
Journée “Croisons les regards #7”
RMT AgroforesterieS
Paris - Mardi 14 novembre 2023
Hypothèse générale : Dans le Grand-Est, l’arbre en milieu agricole permet de tamponner les extrêmes climatiques et d’optimiser le partage de l’eau avec la culture

## Slide 4
Charleville- Mézières
Châlons-en- Champagne
Troyes
Saint-Dizier
Chaumont
Épinal
Bar-le-Duc
Verdun
Thionville
Metz
Nancy
Haguenau
Strasbourg
Sélestat
Mulhouse
Saverne
20 km
Orbigny-au-Mont
- Surface : 9,4 ha
- Densité : 30 arbres/ha - Type : Polyculture, élevage - Conduite : Biologique - Installation : 2013 / 2014
- Espèces : Merisier, noyer
- Hauteur moyenne : 5,4 m
Quincey
- Surface : 7,5 ha
- Densité : 32 arbres/ha - Type : Grandes cultures - Conduite : Conventionnel - Installation : 2012
- Espèces : Erable, cormier, alisier, sorbier
- Hauteur moyenne : 5,2 m
Banogne-Recouvrance
- Surface : 15 ha
- Densité : 37 arbres/ha - Type : Grandes cultures - Conduite : Conventionnel - Installation : 2015 / 2016
- Espèces : Merisier, noyer, alisier, cormier, érable
- Hauteur moyenne : 3,1 m
- Surface : 20 ha
- Densité : 33 arbres/ha - Type : Polyculture, élevage - Conduite : Biologique - Installation : 2013
- Espèces : Merisier, robinier
- Hauteur moyenne : 3,7 m
Montenoy
Pixerécourt
- Surface : 13 ha
- Densité : 48 arbres/ha - Type : Polyculture, élevage - Conduite : Conventionnel - Installation : 2013 / 2014
- Espèces : Merisier, frêne
- Hauteur moyenne : 6,5 m
Q
P
O
Monthureux-le-Sec
- Surface : 11,8 ha
- Densité : 25 arbres/ha - Type : Polyculture - Conduite : Biologique - Installation : 2013
- Espèces : Noyer, noisetier, merisier, robinier, érable, alisier

## Slide 5
Station météo
Sondes WaterMark
(FR-eau-MAGE)
Tubes de profils PR2 (PotA-GE)
Station météo
Journée “Croisons les regards #7”
RMT AgroforesterieS
Paris - Mardi 14 novembre 2023
Instrumentation des parcelles
Station MicroMetos de Pessl Instrument
Sondes WaterMark (monitor R2DX)

## Slide 6
Journée “Croisons les regards #7”
RMT AgroforesterieS
Paris - Mardi 14 novembre 2023
Instrumentation des parcelles
Banogne-Recouvrance (08) – 31 mai 2022
Montenoy (54) – 9 juin 2022
Orbigny-au-Mont (52) – 7 juillet 2022
Pixerécourt (54) – 20 octobre 2022
Quincey-Ferreux (10) – 17 janvier 2023
Monthureux-le-Sec (88) – 2 octobre 2023

## Slide 7
Chart: 
Journée “Croisons les regards #7”
RMT AgroforesterieS
Paris - Mardi 14 novembre 2023
Différence de température entre le pied de l’arbre et le champ (°C)
Température de l’air (°C)
Jusqu’en mai, les abords de l’arbre sont plus chauds que le plein champ (~0,1°C)
Lors de la phase la plus active de croissance de l’arbre, l’effet est plus marqué mais erratique
 Tampon des températures extrêmes
Site de Quincey (10)
L’effet s’estompe quand la croissance de l’arbre ralentie

## Slide 8
Chart: 
Journée “Croisons les regards #7”
RMT AgroforesterieS
Paris - Mardi 14 novembre 2023
Différence d’humidité de l’air entre le pied de l’arbre et le champ (%)
Température de l’air (°C)
Toute l’année, l’air est plus humide près de l’arbre qu’en plein champ (~4%)
Ponctuellement, lors du réchauffement printanier, l’air est plus sec près de l’arbre qu’en plein champ
 Maintien de l’humidité de l’air
Site de Quincey (10)

## Slide 9
Chart: 
Journée “Croisons les regards #7”
RMT AgroforesterieS
Paris - Mardi 14 novembre 2023
 et  Tampon de température et d’humidité
Chart: 
Site de Quincey (10)
r = -0,67***
r = 0,73***
Relation entre la différence Arbre – Champ de température de l’air (°C, à gauche) ou d’humidité de l’air (%, à droite) et la température de l’air (°C)
Au printemps, plus il fait chaud, plus l’arbre réduit la température et augmente l’humidité de l’air, par rapport au plein champ

## Slide 10
Chart: 
Journée “Croisons les regards #7”
RMT AgroforesterieS
Paris - Mardi 14 novembre 2023
Différence d’amplitude diurne de température entre le pied de l’arbre et le champ (°C)
Température de l’air (°C)
Transitoirement, lors du réchauffement printanier / de la reprise de végétation de l’arbre, la température journalière varie beaucoup moins près de l’arbre
Cet effet s’estompe lorsque la température de l’air reste forte pendant l’été
 Effet tampon de l’arbre transitoire lorsque sa croissance ralentie
Site de Quincey (10)
 Atténuation des amplitudes

## Slide 11
Chart: 
Journée “Croisons les regards #7”
RMT AgroforesterieS
Paris - Mardi 14 novembre 2023
Différence d’amplitude diurne d’humidité de l’air entre le pied de l’arbre et le champ (%)
Température de l’air (°C)
Même effet pour m’humidité de l’air : beaucoup moins d’amplitude de variation journalière près de l’arbre en juin
Mais l’effet tampon de l’arbre reste vrai toute l’année (~5%)
Site de Quincey (10)
 Atténuation des amplitudes
 Effet tampon de l’arbre qui s’atténue lorsque sa croissance ralentie

## Slide 12
Journée “Croisons les regards #7”
RMT AgroforesterieS
Paris - Mardi 14 novembre 2023
Chart: 
Différence d’amplitude diurne de température entre le pied de l’arbre et le champ (°C)
Température de l’air (°C)
Site de Pixerécourt (54)
 Atténuation des amplitudes
Chart: 
Site de Montenoy (54)
Effet similaire aux autres sites…
… Dans une moindre mesure car arbres moins touffus

## Slide 13
Chart: 
Chart: 
Journée “Croisons les regards #7”
RMT AgroforesterieS
Paris - Mardi 14 novembre 2023
Site de Quincey (10)
 Atténuation des amplitudes
Au plus chaud de la journée, la température est deux degrés plus faible près de l’arbre
Cet effet n’est plus observé lorsque la canicule perdure
Début juin 2023
Fin juin 2023

## Slide 14
Chart: 
Chart: 
Journée “Croisons les regards #7”
RMT AgroforesterieS
Paris - Mardi 14 novembre 2023
L’effet tampon de l’arbre sur les amplitudes journalières est d’autant plus fort que la température est élevée
r = -0,42***
r = -0,55***
 Atténuation des amplitudes
Température journalière moyenne (°C)
Différence d’amplitude entre l’arbre et le champ en termes :
De température (°C) D’humidité de l’air (%)
Site de Quincey (10)
Notes: Plus il fait chaud, plus l’arbre accentue la différence avec le champ d’amplitude journalière de température et d’humidité de l’air

## Slide 15
Chart: 
Journée “Croisons les regards #7”
RMT AgroforesterieS
Paris - Mardi 14 novembre 2023
Différence d’amplitude nocturne d’humidité de l’air entre le pied de l’arbre et le champ (%)
Température de l’air (°C)
 Réduction des amplitudes
Site de Quincey (10)
Rien de flagrant à propos d’une atténuation des amplitudes la nuit

## Slide 16
Site d’Orbigny (52)
Chart: 
Chart: 
 Réduction des amplitudes
Journée “Croisons les regards #7”
RMT AgroforesterieS
Paris - Mardi 14 novembre 2023
Amplitude journalière de température quasiment toujours plus faible près de l’arbre que dans le champ
Amplitude journalière d’humidité plus faible près de l’arbre que dans le champ en été, mais plus forte en hiver

## Slide 17
Journée “Croisons les regards #7”
RMT AgroforesterieS
Paris - Mardi 14 novembre 2023
 Sec
 Humide
 Partage optimisé de l’eau du sol
Chart: 
Chart: 
Précipitations (mm)
Tension de l’eau dans le sol (cb) dans le champ et près de l’arbre
30 cm de profondeur
60 cm de profondeur
Site d’Orbigny (52)
L’arbre accélère très fortement l’assèchement du sol en été,
en surface comme en profondeur
Excès
Capacité au champ
Confort
Assèchement

## Slide 18
Chart: 
Chart: 
Journée “Croisons les regards #7”
RMT AgroforesterieS
Paris - Mardi 14 novembre 2023
 Partage optimisé de l’eau du sol
Précipitations (mm)
Différence de tension entre l’arbre et le champ (%)
30 cm de profondeur
60 cm de profondeur
Site d’Orbigny (52)
Pendant la saison sèche, plus sec près de l'arbre, en surface comme en profondeur (mais différence beaucoup plus forte en surface  Compétition en surface ?)
Pendant la saison humide, aussi plus sec près de l'arbre (dans une moindre mesure) en surface
Mais plus humide près de l'arbre en profondeur  Infiltration de l'eau favorisée par l'arbre ?

## Slide 19
Chart: 
Chart: 
Journée “Croisons les regards #7”
RMT AgroforesterieS
Paris - Mardi 14 novembre 2023
Site d’Orbigny (52)
 Concentration des précipitations
Différence de précipitations entre le pied de l’arbre et le champ (mm)
Précipitations toujours plus importantes au pied de l’arbre que dans le champ
 Effet canalisateur de l’arbre ?
Site de Montenoy (54)
La différence peut être très importante

## Slide 20





Concentrer les précipitations
Permettre un partage optimisé de l’eau avec la culture
Réduire les amplitudes de variation
(température et humidité)
Maintenir une humidité
de l’air
Tamponner les températures
extrêmes
Hypothèses : L’arbre va…
Journée “Croisons les regards #7”
RMT AgroforesterieS
Paris - Mardi 14 novembre 2023
Hypothèse générale : Dans le Grand-Est, l’arbre en milieu agricole permet de tamponner les extrêmes climatiques et d’optimiser le partage de l’eau avec la culture






## Slide 21





Journée “Croisons les regards #7”
RMT AgroforesterieS
Paris - Mardi 14 novembre 2023
Perspectives
S’assurer que les tendances se retrouvent en 2024
Explorer ce qu’il se passe sur l’ensemble des sites
Associer les différences entre sites à des facteurs explicatifs (e.g. taille des arbres)

## Slide 22
Merci !
Des questions ?